## Slide 1: Computerteknologi case IoT device + server
Studiepraktik 2024

## Slide 2: Jeres opgave!
På ComTek laver vi hardware-nær programmering og indlejrede systemer, distribuerede systemer og arbejder med netværksteknologier
Det skal I også prøve!
I skal bygge en IoT device, der kan måle temperatur og luftfugtighed. Derfra skal dataen ‘pakkes ind’ i et bestemt format (JSON). Pakken sendes så til en server på jeres PC – som I også skal lave.
Bare rolig, vi har lavet nogle kode-eksempler til jer!
Computerteknologi case IoT device + server

## Slide 3: Jeres midler!
IoT Device
  Microcontroller: ESP32 devboard
  Sensor: DHT11
  Kommunikationsform: UDP socket via WiFi
  Pakkestruktur: JSON
Server
  Python
  UDP Server socket
  Print modtaget data
Massevis af kodeeksempler
Computerteknologi case IoT device + server
https://www.robotique.site/tutorial/read-temperature-and-humidity-measured-by-dht11-connected-to-esp32/

## Slide 4: ESP32
Kan programmeres via Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/software – download
Følg denne guide efter arduino IDE er installeret: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/
Vær opmærksom på pinout! Nogle pins er reserveret til bestemte formål. Bruger man dem, virker tingene ikke nødvendigvis som man håber
I skal ikke være bange for at ødelægge
noget. Selv hvis I gør, er det ikke dyre
komponenter.
Computerteknologi case IoT device + server

## Slide 5: DHT11 sensoren
Arduino IDE  Library Manager  søg efter ” DHT11, Dhruba Saha”.
Ben 3: NC = No connection. Benet kan ikke bruges til noget
Mellem ben 1 og 2 skal sættes en ‘pull-up’ modstand på >= 5k ohm.
Se her for wiring: https://ardustore.dk/produkt/dht-11-sensor?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwmaO4BhAhEiwA5p4YLxzYn5-JSMIzOR_6wgmhJn38vM_0N9xtdUxJWnCKbjXoKvx7H7yUqBoCqU4QAvD_BwE
Computerteknologi case IoT device + server

## Slide 6: Sidste IoT device dependency
For at kunne bruge Json formattet i Arduino IDE bruger vi et library ved navn ‘ArduinoJson’
Arduino IDE -> Library Manager -> søg efter ”ArduinoJson, Benoit Blanchon”.
Eksempel på JSON format: { ”Navn": ”John Doe”, ”Uddannelse": ”ComTek”, ”Semester”: 5, ”Isvafler spist": 420.14 }
Computerteknologi case IoT device + server

## Slide 7: Python serveren
Download Python: https://www.python.org/downloads/ HUSK: Add Python to PATH boks skal have flueben!
Vi bruger Visual Studio Code (VSCode) Download: https://code.visualstudio.com/download
Se slide 2 for flow chart over server funktionalitet
Husk at vores eksempelscripts giver hints til hvordan I kan implementere features
Computerteknologi case IoT device + server

## Slide 8: Live demo!

## Slide 9: Opdeling i 4 grupper af 2 personer
Hvem har programmeret før?
Computerteknologi case IoT device + server

## Slide 10: Download party
Arduino IDE
Setup af ESP32
Libraries
Python
VS Code
  Extensions: Python Code Runner (Live Share)
Computerteknologi case IoT device + server

## Slide 11: Test af installation
Kør ESP32 eksemplet
  Vis hvordan man kan oprette projekter mm.
Kør Python JSON eksemplet
  Vis hvordan man kan oprette projekter mm.
Github repo med alle eksemplerne: https://github.com/Juhlemanden14/ComTek_studiepraktik_2024
Computerteknologi case IoT device + server

## Slide 12: Spørgsmål?
Sig til undervejs hvis der er noget I finder uklart eller skal bruge hjælp til
Målet er at I laver noget fedt og lærer noget nyt – hvis I bliver færdige finder vi på ekstraopgaver.
Computerteknologi case IoT device + server
?